## Slide 1
多変量解析及び大規模計算論 第13回発表
縄文土器の縄目もようを
コンピュータで自動計測する研究
— 研究紹介と、講義内容を活かした今後の効率化 —
愛知工業大学大学院
Notes: （約30秒） 第13回の発表を始めます。私の修士研究は、ひとことで言うと「縄文土器の表面にある縄目のもようを、コンピュータで自動的に測る」というものです。 本日は前半で研究の中身を紹介し、後半で、この講義で学んだことを使うと、研究のどこをこれから効率化できそうか、という見通しをお話しします。

## Slide 2
どんな研究か
背景
縄文土器の表面には、縄を転がして付けた「縄目もよう」が残っている。もようの間隔や縄1回転分の長さがわかると、どんな縄でどう作られたかの手がかりになる。
困りごと
いままでは研究者が目で見て手作業で測っていた。時間がかかるし、人によって結果が変わってしまう。
やりたいこと
土器を3Dスキャンしたデータをコンピュータに読み込ませて、縄目の間隔・向き・縄1回転分の区切りを、全部自動で測れるようにする。
研究で使っている土器片の3Dスキャンデータ
Notes: （約50秒） まず、どんな研究かを説明します。縄文土器の表面には、縄を転がして付けた縄目のもようが残っています。右の画像が、実際に使っている土器のかけらの3Dスキャンです。 このもようの間隔や、縄が1回転する長さがわかると、どんな縄を使ってどう作られたのか、という考古学の手がかりになります。 ただ、いままでは研究者が目で見て手作業で測っていました。時間がかかりますし、測る人によって結果が変わってしまうという問題があります。 そこで私の研究では、土器を3Dスキャンしたデータをコンピュータに読み込ませて、縄目の間隔や向きを全部自動で測れるようにすることを目指しています。

## Slide 3
処理の流れ（5つのステップ）
M1
読み込み
3Dスキャンデータを
読み込む
→
M2
面の切り出し
縄目がある面だけを
選び出す
→
M3
画像に変換
でこぼこを
2Dの画像にする
→
M4
間隔を測る
もようの繰り返しの
間隔と向きを測る
→
M5
回転を見つける
縄1回転分の
区切り位置を見つける
「3Dの形 → 2Dの画像 → 1本の波形」と、だんだんシンプルなデータに変換しながら測っていく。
プログラムは実装済みで、答えがわかっているテスト用データでは正しく測れることを確認済み。
Notes: （約55秒） 処理の流れは5つのステップです。 まず3Dスキャンのデータを読み込み、次に、縄目のもようがある面だけを選び出します。3つ目のステップで、その面のでこぼこを普通の2次元の画像に変換します。ここまでくれば、あとは画像処理の問題になります。 4つ目のステップで、もようの繰り返しの間隔と向きを測り、最後の5つ目で、縄が1回転するごとの区切りの位置を見つけます。 ポイントは、3Dの複雑な形をそのまま扱うのではなく、2Dの画像、さらに1本の波形へと、だんだんシンプルなデータに変換しながら測っていくことです。 プログラムはすでに動いていて、答えがわかっているテスト用のデータでは、正しく測れることを確認しています。

## Slide 4
いちばんの新しさ: 縄1回転分の区切りを見つける
縄は1回転するごとに同じもようが繰り返される。その「同じもようが現れる点」を自動で見つけたい。
画像をずらしながら重ね、「どれだけずらすと一番よく重なるか」を調べると、1回転分の長さがわかる。
見つけた区切り位置は、元の3Dデータ上の座標として出力する。
土器は丸く曲がっているので、小さい範囲ごとに平らとみなして処理する工夫をしている。
テスト用データでの確認結果
正解と比べたずれは 2% 未満
データの2割が欠けていても、精度を保てた
テスト16件すべてに合格
黒い点 = 人が目で見て付けた「縄1回転分の区切り」の位置
Notes: （約50秒） この研究のいちばんの新しさが、最後のステップです。 縄は1回転するごとに同じもようが繰り返されます。右の画像の黒い点は、人が目で見て付けた「縄1回転分の区切り」の位置です。これをコンピュータに見つけさせたい、というわけです。 やり方のイメージは単純で、もようの画像を少しずつずらしながら重ねてみて、「どれだけずらすと一番ぴったり重なるか」を調べます。一番よく重なるずらし幅が、ちょうど縄1回転分の長さになります。 テスト用のデータで確認したところ、正解とのずれは2%未満で、データの2割が欠けていても精度を保てました。用意した16件のテストにすべて合格しています。

## Slide 5
いまどこまでできているか
本物の土器データで測れた値の例
縄目の間隔
約 3.4 mm
縄1回転分の長さ
約 44 mm
見つけた区切りの数
6 か所
これからやること・課題
本物の土器では「本当の正解」がまだ手元になく、どれくらい正確かを数字で示せていない
正解データの計測を指導教員にお願いしているところ
測るときの細かい設定を、いまは人が手で決めている → 自動にしたい
土器の丸い曲がりへの対応を、もっとしっかりしたやり方にしたい
Notes: （約45秒） いまどこまでできているかです。本物の土器のデータで動かすと、縄目の間隔が約3.4ミリ、縄1回転分の長さが約44ミリ、区切りの位置が6か所、というように自動で測れています。 ただし課題もあります。いちばん大きいのは、本物の土器については「本当の正解」のデータがまだ手元になく、どれくらい正確に測れているのかを数字で示せていないことです。いま、正解データの計測を指導教員にお願いしています。 また、測るときの細かい設定を人が手で決めている点も、今後自動化したいところです。 ここからが後半の本題で、この研究を、講義で学んだ内容を使ってこれからどう効率化できそうか、という見通しの話です。

## Slide 6
効率化の余地 — データは大きく、いまは1台で順番に計算
741万
土器片1つ分の点の数（1つめ）
697万
土器片1つ分の点の数（2つめ）
1台
いまは並列化なしで順番に処理
土器のかけら1つで約700万個の点。いまのプログラムは、これを1台のマシンで順番に処理している。
土器1つを測るだけならこれでも動くが、今後は「テストを何百回も回す」「土器を何十個も測る」フェーズに入る。
つまり、講義で学んだ効率化の考え方が本領を発揮するのはまさにこれから。次の2枚で候補を挙げる。
Notes: （約40秒） 効率化の余地についてです。土器のかけら1つで点の数が約700万個という大きなデータですが、いまのプログラムは、これを1台のマシンで順番に処理しています。 土器1つを測るだけならこれでも動きます。ただ、研究はこれから「テストを何百回も回す」「土器を何十個も測る」というフェーズに入っていきます。 つまり、講義で学んだ効率化の考え方が本領を発揮するのはまさにこれからです。次の2枚で、その候補を挙げます。

## Slide 7
これから効率化できそうな場所
1
精度テストの大量実行を手分けする
ノイズや欠けの量を変えたテストデータで何百回も精度を測る予定。条件ごとに独立した計算なので、第11–12回で学んだ並列化がそのまま使えるはず。
2
手動の設定を自動チューニングに置き換える
いまは人が手で決めている設定（画像の細かさ・探す範囲など）を、第12回で学んだ遺伝的アルゴリズムなどに探させれば、人の試行錯誤の時間をなくせるはず。
3
たくさんの土器をまとめて処理する
土器ごとの処理は独立なので、何十個も測る段階では手分けして同時に走らせられる。測った値の比較には、講義前半の統計的な手法が使えるはず。
Notes: （約70秒） これから効率化できそうな場所は、大きく3つあると考えています。 1つ目は、精度テストの大量実行です。今後、ノイズや欠けの量を変えたテストデータで、何百回も精度を測る予定です。それぞれの条件は独立した計算で、お互いの結果を待つ必要がありません。第11回・12回で学んだ並列化がそのまま使える形だと考えています。 2つ目は、手動の設定の自動チューニングです。いまは画像の細かさや探す範囲などを人が手で決めていて、ここに試行錯誤の時間がかかっています。第12回で学んだ遺伝的アルゴリズムのような「よい設定を自動で探す」手法に置き換えれば、この時間をなくせるはずです。 3つ目は、たくさんの土器をまとめて処理する段階です。土器ごとの処理は独立なので手分けできますし、測った値を土器どうしで比べるところでは、講義前半で学んだ統計的な手法が使えると考えています。

## Slide 8
手分けは本当に効くのか — 第12回の実験からの見通し
第12回の実験でわかったこと
1つ1つの計算が軽すぎると、手分けの準備（Workerの用意やデータの受け渡し）のほうに時間がかかり、並列化してもかえって遅くなった。
本研究にあてはめると
土器1つの処理やテスト1回は、数分かかる重い計算。準備のコストより計算そのものがずっと重いので、手分けの効果が出やすい形だと見込んでいる。
進め方
思い込みで並列化せず、まず「1つの計算にかかる時間」を測ってから、手分けする単位を決める。これは第12回の実験から得たいちばんの教訓。
Notes: （約60秒） ただし、手分けすれば必ず速くなるわけではない、というのが第12回の実験で学んだことです。 第12回の遺伝的アルゴリズムの実験では、1つ1つの計算が軽すぎたため、手分けの準備、つまりWorkerの用意やデータの受け渡しのほうに時間がかかって、並列化するとかえって遅くなりました。 これを本研究にあてはめると、土器1つの処理やテスト1回は数分かかる重い計算です。準備のコストより計算そのもののほうがずっと重いので、こちらは手分けの効果が出やすい形だと見込んでいます。 とはいえ、思い込みで並列化はしません。まず1つの計算にかかる時間をきちんと測ってから、手分けする単位を決める。これが第12回の実験から得たいちばんの教訓だと考えています。

## Slide 9
まとめ
縄文土器の縄目もようを、3Dスキャンデータから全自動で測る仕組みを作っている。テスト用データでは精度を確認済み。
研究はこれから「テストの大量実行」「設定の調整」「多数の土器への適用」のフェーズに入り、ここに効率化の余地が大きい。
具体的には、独立な計算の並列実行（第11–12回）と、遺伝的アルゴリズムによる設定の自動チューニング（第12回）が使えそうだと考えている。
その際は「1つの計算の重さを測ってから手分けを決める」という第12回の教訓に従って進める。
ご清聴ありがとうございました
Notes: （約35秒） まとめです。私の研究は、縄文土器の縄目もようを3Dスキャンデータから全自動で測る仕組みづくりで、テスト用データでは精度を確認できています。 研究はこれから、テストの大量実行、設定の調整、多数の土器への適用というフェーズに入り、ここに効率化の余地が大きくあります。 具体的には、独立な計算の並列実行と、遺伝的アルゴリズムによる設定の自動チューニングが使えそうだと考えており、その際は「1つの計算の重さを測ってから手分けを決める」という第12回の教訓に従って進めていきます。 ご清聴ありがとうございました。